## Nazwa i adres producenta/dystrybutora

ZPH „EL-SPA” ul. Koralowa 3, 78-100 Kołobrzeg, tel./fax 0-94/35 449 43

1. Identyfikacja substancji chemicznej

### Quick chlor tabletki 20 g

Art. nr: 4065-01;03;08

Zastosowanie produktu: dezynfekcja wody w basenach kąpielowych

2. Skład / informacje o składnikach

kwas trichloroizocyjanurowy z zawartością aktywnego chloru  ok. 56%, symclosene,

| Nazwa składnika: |
| --- |
| Numer CAS: 87-90-1 Numer EINECS: 201-782-8 Numer UE: 613-031-00-5 | kwas trichloroizocyjanurowy, 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion; symklozen | O, Xn, Xi, N R: 8-22-31-36/37-50/53 | 50-100% |
| Numer CAS: 497-19-8 Numer EINECS: 207-838-8 Numer UE: 011-005-00-2 | węglan sodu, węglan disodu | Xi R: 36 | 25-50% |

3. Identyfikacja zagrożeń

O – Utleniający	Xn -Szkodliwy	Xi - Drażniący	N – Niebezpieczny

dla środowiska

Szczególne zalecenia dla ludzi i środowiska

R8: Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar,

R22: Działa szkodliwie w przypadku spożycia,

R31: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy,

R36: Działa drażniąco na oczy

R36/37: Działa drażniąco na oczy i układ oddechowy,

R50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

4. Pierwsza pomoc

Zalecenia ogólne: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Osobie nieprzytomnej nie podawać doustnie żadnych środków, nie wywoływać wymiotów.

Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, dlatego wymagana jest obserwacja lekarska przez 48 godzin.

Kontakt ze skórą: Zanieczyszczone miejsca niezwłocznie spłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Oczy płukać obficie wodą przez 15 min. Poszkodowanego skierować niezwłocznie do okulisty.

Zatrucie doustne: Płukać usta dużą ilością wody, nie połykać. Jeżeli substancja została połknięta, podać do picia dużą ilość wody. Wezwać niezwłocznie lekarza.

Zatrucie przez wdychanie: Usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagrożenia zachowując własne bezpieczeństwo. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Chronić przed utratą ciepła. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeżeli poszkodowany nie oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza.

Informacja dla lekarza: Ryzyko wystąpienia obrzęku płuc w przypadku zatrucia wydzielającym się chlorem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat niepalny, ale utleniający, może podtrzymywać palenie.

Środki gaśnicze:Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla.

Niedozwolone środki gaśnicze: Woda w postaci silnego strumienia.

Specyficzne zagrożenia w przypadku pożaru: W wyniku spalania tworzą się toksyczne i duszące gazy oraz wybuchowe produkty rozkładu termicznego.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: Aparat oddechowy izolujący, gazoszczelne ubranie, buty, okulary i rękawice ochronne.

Inne: Zbiorniki usunąć z obszaru zagrożenia, a jeżeli to niemożliwe - chłodzić wodą z bezpiecznej odległości.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Ochrony osobiste: Ochrona dróg oddechowych, rękawice, buty, ubranie

ochronne.

Środki ostrożności: Z obszaru zagrożenia usunąć osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, wprowadzić zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, nie stosować narzędzi iskrzących, unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Ochrona środowiska: Nie dopuścić do skażenia gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, miejsce skażone obwałować, zabezpieczyć wloty kanałów ściekowych; w razie uwolnienia się preparatu do środowiska – powiadomić kompetentne władze.

Usuwanie zanieczyszczeń: Preparat zebrać do oznakowanego pojemnika, przekazać do zniszczenia, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody, pomieszczenie dokładnie przewietrzyć.

7. Obchodzenie się z substancją i jej magazynowanie

Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa pożarowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. Podczas stosowania produktu – nie jeść, nie pić, nie palić. Unikać zapylenia. Nosić odzież roboczą odporną na działanie substancji żrących. Zastosować zabezpieczenia przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym.

Magazynowanie: szczelne opakowania, suche dobrze wentylowane pomieszczenie w temperaturach nie wyższych niż 25°C.  Nie składować wspólnie z kwasami, ługami, materiałami palnymi, tekstyliami.

Opakowania: tworzywa sztuczne z PE.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP) – NDS: 1,5 mg/m3, NDSCh: 9 mg/m3

Środki ochrony indywidualnej:

- ochrona dróg oddechowych: półmaska przeciwgazowa – filtr P2

- ochrona oczu: konieczna – okulary ochronne

- ochrona rąk: konieczna – rękawice ochronne

- ochrona ciała: konieczna – ubranie odporne na substancje żrące

- środki ochronne i higieny: zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce po pracy z tą substancją. Zaleca się stosowanie kremu ochronno-barierowego do skóry.

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 (Dz.U. nr 5, poz. 53 z dnia z dnia 28 stycznia 2000r) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002r (Dz.U. Nr 4, poz 37 z dnia 18 stycznia 2002r)

9. Właściwości fizykochemiczne

Forma: tabletki

Kolor: biały

Zapach: jak zapach chloru

Temperatura topnienia: 225-2400C

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu:  >2500C

Granice wybuchowości: nie dotyczy

dolna:

górna:

Ciśnienie pary: brak danych

Gęstość: około 2,5 g/cm3  (200C)

Ciężar nasypowy: nie dotyczy

Rozpuszczalność: w wodzie (200C): 12g/l

10. Stabilność i reaktywność

Warunki których należy unikać: temperatura powyżej 350C.

Reakcje z materiałami: Reakcja z  czynnikami redukującymi, kwasami, alkaliami (ługami), wodą, wilgotnym powietrzem, materiałami palnymi. W postaci dostarczonej produkt nie jest zdolny do wybuchu; jednak wzbogacenie w bardzo drobny pył powoduje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu. Jako utleniacz atakuje materiały organiczne takie jak drewno, papier, tłuszcze.

Niebezpieczne produkty rozkładu: chlor, chlorowodór, gazy nitrozowe, związki chloru, żrące i trujące gazy i pary, tlenek i dwutlenek węgla.

11. Informacje toksykologiczne

Toksyczność ostra:

CAS: 87-90-1 Kwas trójchloroizocyjanurowy LD50 (szczur oralnie) 406 mg/kg

CAS: 497-19-8 węglan sodu 	LD50 (szczur oralnie) 4090 mg/kg

LC50 (inhalacja szczur) 2300mg/m3/h

- przy spożyciu: ból (ryzyko perforacji), mdłości, wymioty, uczucie poparzenia.

- przy kontakcie ze skórą: działanie drażniące

- przy wdychaniu: niskie stężenia powodują podrażnienia gardła, pieczenie w płucach, kaszel i trudności w oddychaniu. Duże dawki mogą powodować bezdech, utratę przytomności lub zatrzymanie krążenia
- przy kontakcie z oczami: działanie drażniące

Inne informacje: próg wyczuwalności chloru 0,2mg/m3

12. Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność: W wodzie i glebie, na skutek reakcji wtórnych powstają oprócz chloru także toksyczne chloryny i chlorany. Stężenie chloru 0,2 do 0,5mg/m3 powoduje szybkie zniszczenie pierwotniaków i bakterii.

Dopuszczalne wartości stężenia chloru w powietrzu

100[μg/m3] – w odniesieniu do okresu 30 minut

30μg/m3] – w odniesieniu do okresu 24 godzin

7μg/m3] – w odniesieniu do roku

13. Postępowanie z odpadami

Produkt stanowi odpad o charakterze szczególnym. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zanieczyszczone powierzchnie zmywać dużą ilością wody.

Opakowania: dobrze wypłukane jako surowiec wtórny

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. Dz. U. nr 62 poz. 638. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie z dnia 27.09.2001r. Dz. U. nr 112 poz. 1206) z późniejszymi

zmianami. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 27.05.2001 Dz. U. nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami.

14. Informacje o transporcie

Transport lądowy RID / ADR: 5.1

Transport morski IMDG/IMO: 5.1

Transport lotniczy IATA/ICAO: 5.1

Kod klasyfikacyjny O2

Grupa pakowania: II

Numer UN: 2468  KWAS TRÓJCHLOROIZOCYJANUROWY, SUCHY

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 50

Nalepka ostrzegawcza nr 5.1

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 Nr 41, poz. 356, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003r. Nr 7, poz. 78)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).

Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia2003r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia  (Dz. U. Nr 16, poz. 150)

Nazwa: Quick chlor tabletki 20 g

Symbol i oznaczenie zagrożenia produktu:

O - Utleniający	Xn -Szkodliwy	N – Niebezpieczny

dla środowiska

Zwroty R

R8 Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar, R22 Działa szkodliwie w przypadku spożycia, R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy, R36/37 Działa drażniąco na oczy i układ oddechowy, R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty S

S2 Chronić przed dziećmi, S8 Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu, S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S41 Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu, S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny, S61Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

16. Inne informacje

# Niezbędne szkolenia: Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.

# Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją stosowania.

Informacje podane w tym dokumencie są oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanej substancji lub preparacie i dotyczą produktu zgodnego z naszą specyfikacją. W przypadku mieszania z innymi substancjami lub preparatami konieczne jest upewnienie się, że nie powstanie dodatkowe zagrożenie. Ostrzega się również o możliwości wystąpienia innych niebezpieczeństw w przypadku stosowania substancji lub preparatu w innym niż zalecany celu.

Karta charakterystyki substancji lub preparatu może być używana tylko do celów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data utworzenia: 10 czerwca 1995

Data aktualizacji: 28 maja 2008